УДК 616. 314-76

Методика изготовления индивидуального

зубодесневого предохранителя

В.Г. ТОМИЛИН

Харьковский государственный медицинский

университет

Вопросами конструирования индивидуальных зубодесневых предохранителей (ИЗДП), выбора материала и методов изготовления в разное время занимались различные авторы. В зарубежной литературе описаны разные конструкции ИЗДП, которые с теоретической точки зрения и сравнительной оценки представляют большой интерес, но имеют только лишь историческое значение [9]. Одним из первых авторов, который занимался вопросами конструкции и подробно описал ИЗДП, является S.Palazzi [6]. Он назвал ротовой предохранитель интер-максиллярным защитным аппаратом для боксеров. Следующими новаторами ИЗДП были В.Н.Иванов-Рудницкий [1], E.Kerpel [10,11], K.Koneffke [13], E.Heinrich [14], H.Veder [15], K.Pape [8], J.Brock [12], И.И.Ревзин и В.А.Марский [2], И.И.Ревзин [3], J.JNevin [17]. Каждый из них внес свой вклад в конструкцию предохранителей, улучшение его фиксации в полости рта, в название и используемый материал. [5].

Универсальные (стандартного образца) предохранители выпускаются поточным методом, трех типоразмеров, подковообразной формы. Такие предохранители плохо фиксируются и не предохраняют даже от самых простых травм при боксировании. Такой предохранитель покрывает зубной ряд верхней челюсти частично, даже не полностью, и не имеет вестибулярного валика. Эти виды предохранителей очень дешевы, но со спортивно-врачебной точки зрения не должны применяться, поскольку не оказывают достаточной защиты [18, 19, 20].

Изготовляемые непосредственно в полости рта ИЗДП являются последним достижением зубопротезной техники. Принцип их изготовления таков, что материал, которым получается оттиск, остается дефинитивным, т.е. сам оттиск является зубодесневым предохранителем. Для изготовления такого ИЗДП необходим только один сеанс. Недостатками этого вида предохранителей являются грубая толщина и громоздкость, дискомфорт. Фиксация таких предохранителей гораздо хуже, чем индивидуальных, они быстро растягиваются, срок годности их короткий [7, 20, 17].

Целью нашего исследования явилась разработка и клиническое обоснование применения методики изготовления ИЗДП из нового отечественного материала «Боксил-экстра».

Материалы и методы исследования

Материал для изготовления ИЗДП «Боксил-экстра» выпускается АО «СТОМА» г. Харькова в виде двух паст, при смешивании которых в результате реакции полиприсоединения с платиновым катализатором образуется эластичный вулканизат (холодное отверждение).

Для изготовления ИЗДП получают полные анатомические оттиски с верхней и нижней челюстей. Определяют и фиксируют состояние физиологического покоя в полости рта. Отливают модели из обычного медицинского гипса. На полученной модели верхней челюсти карандашом очерчивают границы будущего предохранителя. Линия границ должна проходить на вестибулярной стороне - по неподвижной части слизистой альвеолярного отростка, не доходя до нейтральной зоны 1,5-2 мм, огибая губную, переднюю и заднюю щечные уздечки и перекрывая альвеолярный бугор. На оральной стороне - по твердому небу, захватив все поперечные складки и естественно суживаясь, к позадимолярному альвеолярному бугру. Торус, как правило, не перекрывается. Затем модели верхней и нижней челюстей гипсуются в артикулятор (окклюдатор).

Следующим этапом является изготовление индивидуальной ложки на верхнюю челюсть. Её изготовление обязательно должно производиться в артикуляторе или окклюдаторе. Толщина индивидуальной ложки на вестибулярной и небной поверхностях - 2 мм (толщина восковой пластины), а по жевательной поверхности - до 4 мм (толщина 2-х восковых пластин). По жевательной поверхности необходимо получить отпечаток всего антагонирующего зубного ряда на глубину 1,5-2,0 мм. Индивидуальная ложка может быть изготовлена лабораторным путём или непосредственно в полости рта. Мы отдаем предпочтение лабораторному пути изготовления индивидуальной ложки. На модели подготавливают восковой шаблон ложки, который обычным путем заменяют пластмассой. Мы рекомендуем использовать бесцветную базисную пластмассу, для того, чтобы во время припасовки индивидуальной ложки в полости рта визуально можно было оценивать разобщение прикуса. Именно из этих соображений мы находим нецелесообразным изготовление индивидуальной ложки из самотвердеющих пластмасс («Протакрил-М», «Редонт», «Карбопласт» и пр.)

В полости рта производят припасовку индивидуальной ложки, проверку правильности разобщения зубных рядов. Палатинальная часть ложки должна быть хорошо отполирована. На вестибулярной, жевательной и внутренней поверхностях ложки формируется шероховатая поверхность. С внутренней поверхности фрезой снимается незначительный слой пластмассы с целью создания дополнительного места для оттискного материала. На вестибулярной поверхности ложки перфорируются отверстия.

Затем приступают к получению функционального оттиска. Перед проведением этой процедуры полость рта необходимо прополоскать водой, а ещё лучше почистить зубы с целью удаления мягкого зубного налета и остатков пищи. Функциональный оттиск получают силиконовой оттискной массой (корригирующей пастой). Проведенные нами клинические исследования показали, что лучше использовать средневязкий тип оттискного материала. Из тюбика на стеклянную пластинку выдавливается силиконовая масса, которую смешивают с катализатором по одной капле на каждый сантиметр пасты Количество катализатора не стоит увеличивать, иначе масса будет застывать быстрее и меньше будет времени на формирование вестибулярной поверхности. Паста размешивается в течение одной минуты - не больше - и быстро накладывается в ложку с избытком. Небольшое количество материала можно поместить на жевательную и вестибулярную поверхность. Ложка вводится в полость рта, равномерно надавливается, по возможности глубже, а пациенту предлагается прикусить ее в течение 3- 5 минут. Излишки материала выходят через перфорационные отверстия на вестибулярной поверхности индивидуальной ложки. В период до начала вулканизации оттискного материала производится формирование вестибулярной поверхности будущего ИЗДП активно-пассивными движениями мягких тканей. Затем репродукция предохранителя извлекается, прополаскивается, излишки обрезаются, а имеющиеся поры и артефакты выравниваются незначительным количеством воска. Можно произвести окантовку краев оттиска для предупреждения нарушения клапанной зоны, как при изготовлении полных съемных пластиночных протезов. После этого обычным способом отливают модель. Мы рекомендуем использовать каменный гипс (супергипс).

Гипсовка индивидуально сформированной репродукции ИЗДП производится обратным способом в зуботехническую кювету. После отливки контрформы и полного затвердения гипса репродукцию ИЗДП извлекают из кюветы и приступают к приготовлению материала, формовке и вулканизации, как указано в инструкции по его применению.

На методику изготовления ИЗДП получен декларационный патент Украины №66733 от 17.05.2004 года.

На всех изготовленных по нашей методике ИЗДП были проведены измерения толщины микрометром. Измерения проводились в следующих контрольных точках: от экватора зуба до наружной поверхности ИЗДП, от средней части альвеолярного отростка до наружной поверхности ИЗДП. Эти измерения показали, что формирование индивидуальной вестибулярной поверхности приводит также к получению индивидуальной толщины ИЗДП, неравномерной на всей его протяженности и различной во всех его участках.

Для иллюстрации приводим один из примеров измерения толщины изготовленного по нашей методике ИЗДП.

Результаты исследования и их обсуждение

Результаты измерений толщины индивидуальной ложки для получения функционального оттиска с одновременным формированием вестибулярной поверхности ИЗДП представлены в таблице.

Рисунок. Толщина индивидуального зубодесневого предохранителя в различных участках зубного ряда*

Выводы

Предложенная нами методика изготовления ИЗДП предполагает получение функционального оттиска с одновременным формированием вестибулярной поверхности при помощи индивидуально изготовленной оттискной ложки. Изготовленные по нашей методике ИЗДП имеют следующие преимущества:

    - Вестибулярная поверхность формируется с учетом индивидуальных особенностей конструирования;

    - Функционально оформленный край ИЗДП улучшает его фиксацию и увеличивает эффективность предотвращения травматизма челюстно- лицевой области.

В настоящее время проводится исследование микробиологического обсеменения поверхности ИЗДП у спортсменов, занимающихся кикбоксингом.

*меньшее цифровое значение соответствует расстоянию от экватора зуба до наружной поверхности ИЗДП, большее - от средней части альвеолярного отростка до наружной поверхности ИЗДП (в скобках указана область соответствующего зуба по ВОЗ).