## Slide 1
Харківський національний медичний університет Кафедра медичної та біоорганічної хімії «Медична хімія»
Лекція № 20
Електродне потенціали та електрорушійні сили.
Лектор: доцент Петюніна В.М.

## Slide 2: План лекції
1. Електродні потенціали й механізм їх виникнення.
2. Вимір електродних потенціалів. Нормальний (стандартний) електродний потенціал. Рівняння Нернста.
3. Класифікація електродів:
а) електроди I роду;
б) електроди II роду;
в) електроди III роду;
г) мембранні електроди;
д) газові електроди.

## Slide 3: Виникнення подвійного електричного шару (ПЕШ)

## Slide 4: Рівняння Нернста для розрахунку електродного потенціалу
Після перетворень:
де R = 8,314 Дж/К моль;
F – число Фарадея, 9,65·104 Кл/моль;
Т = 298 К; n – кількість електронів;
е0 – стандартний електродний потенціал;
 – активність іонів (мольл);
2,3ln = lg

## Slide 5: Нормальний (стандартний) електродний потенціал
Абсолютне значення електродного потенціалу вимірювати неможливо, тому вимірюють різницю потенціалів між індикаторним електродом і електродом порівняння, потенціал якого умовно приймають рівним нулю.
Як електрод порівняння використовують стандартний водневий електрод. Електродним потенціалом (відносним потенціалом) називається величина Е.Р.С. гальванічного елемента, що складається з електрода визначення і електрода порівняння – стандартного водневого електрода:
Pt(H2)|H+ ||Me+|Me.
ан+ = 1 аMe+ =1
Е. Р. С. цього ланцюга:
Так як, e0(водневого) = 0, де

## Slide 6
Величини
Стандартних
Електродних
Потенціалів

## Slide 7: Електроди I роду
Електроди І-го роду – металеві електроди: платівка металу занурена в розчин власної солі: Ме/Меn+.
Електродний процес:
Me0 – nē → Men+
Men+ + nē → Me0
Розрахунок електродного потенціалу за рівнянням Нернста:

## Slide 8: Електроди ІІ-го роду
Електроди ІІ-го роду - метал, покритий важко розчинною сіллю цього металу та занурений у розчин солі з однойменним аніоном:
Ме, МеА|Аn–
Каломельний: Hg, Hg2Cl2|KCl (нас.);
Хлоросрібний: Ag, AgCl|KCl (нас.).
Електродні реакції (відповідно):
Hg2Cl2 +2ē → 2Hg0 + 2Cl–
AgCl + ē → Ag0 + Cl–
Якщо врахувати, що електроди, занурені в насичений розчин KCl, тобто
[Cl–] = const, то екал. = const = 0,248 В, ехс.=0,222 В.

## Slide 9: Електроди ІІІ роду (редокс-електроди).
Електроди ІІІ роду (редокс-електроди) – це електроди, що складаються з інертного металу (як правило Pt, Au), занурених у розчин, який містить окиснену й відновлену форми тієї ж самої речовини.
Схема: , наприклад
Потенціал такого електрода розраховується за рівнянням Нернста-Петерса:

## Slide 10: Електроди ІІІ роду (редокс-електроди).
Хінгідронний електрод – складний окисно-відновний електрод, в насиченому розчині якого міститься еквімолярна суміш хінону і гідрохінону.
Хінон і гідрохінон беруть участь в окисно-відновній рівновазі, від якої залежить потенціал Рt пластини, зануреної у розчин:
Схема електроду: Pt|Hхг+.
eхг = е0хг – 0,059pH, е0хг = 0,7 В, ех.г=0,7-0,059рН
Хінонні й гідрохінонні структури дуже часто зустрічаються в живій клітині (вітамін Е, К, кофермент Q).

## Slide 11: Мембранні електроди.
Іоноселективні електроди (ІСЕ) – електроди робота яких ґрунтується на виникненні мембранних потенціалів.
Бувають скляними, твердо- і рідиннофазними і т. д.
Основою ІСЕ є напівпроникна мембрана, яка має селективну іонну провідність. З їх допомогою можна визначити вміст Na+, K+, Mg2+, Cl–, Cu2+ та інших іонів.
Переваги:
1) дозволяє визначити активну концентрацію іонів на тлі їх загальної концентрації;
2) проводити вимірювання у непрозорих, мутних і забарвлених середовищах, навіть у в’язких пастах; при цьому виключаються тривалі, трудомісткі операції фільтрування, дистиляції та екстрагування;
3) охоплює широкий діапазон вимірів: інтервал визначення активності іонів в різних природних і промислових об'єктах, може бути від декількох моль/л до 10–6 моль/л. Об'єм розчину необхідний для аналізу від 0,05-0,1 мл.

## Slide 12
1 – внутрішній електрод порівняння;
2 – електрод порівняння;
І – стандартний розчин;
ІІ – розчин, який досліджується;
ІІІ – іон селективна мембрана
Схема роботи іоноселективного електроду:

## Slide 13: Скляний електрод
1 – срібна пластина, покрита хлоридом срібла;
2 – буферний розчин.
Н+(р-н) + Na+(скло) ↔ Н+(скло) + Na+(р-н)
Скло│ Н+
Переваги:
1) не чутливі до ОВР;
2) не адсорбують білка;
3) індиферентні до ПАР;
4) дозволяють працювати в широкому інтервалі значень рН 1÷12;
5) при зміні рН за допомогою скляного електроду в розчин не вводяться сторонні речовини, що особливо цінно при біохімічних дослідженнях, а також при дослідженні каламутних і забарвлених розчинів.

## Slide 14: Водневий електрод (газовий)
Н2 (газ) ↔ 2Н+ + 2ē
Стандартний водневий електрод записується наступним чином:
Pt(H2)|H+
при
= 101,3 кПа;
= 1 моль/л;
= –0,059pH

## Slide 15: Сурмяний електрод
Сурм'яний електрод – металооксидний
Схема електроду: Sb, Sb2O3|H+ .
Електродна реакція: Sb2O3 + 6H+ → 2Sb3+ + 3H2O
Потенціал залежить тільки від Н+: